## Slide 1
Human–Robot Integrated Simulation Framework
Motion Plan Layer — 개념 · 방법론 · 진행 현황
웨어러블 로봇 학습을 위한 개인화된 Human Agent 상위 제어 계층의 설계와 구현
2026-04-21 | Youn Jimin
Focus: Velocity Command 설계 진단 → Retiming 방법론 → 두 트랙 진행 중

## Slide 2
Agenda
개념 → 방법론 → 진행 → 결과 순서로 전개
2 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
• ① 배경 및 필요성 — 왜 통합 human-robot 시뮬레이션이 필요한가
• ② 전체 프레임워크 — 3 구성요소와 계층적 Human Model
• ③ Motion Plan Layer — 설계 목표와 C → G → R 구조
• ④ G의 학습 방법론 — 왜 PHC가 적합한가
• ⑤ 우리의 변형 — PHC → VIC-extended MPL (4 axes)
• ⑥ 진단 — v_motion vs v_cmd의 reward 충돌
• ⑦ 중간 해결 — Reference Retiming (단일 clip 위에서의 토대 검증)
• ⑧ 현재 진행 — Two parallel tracks (Baseline A / Baseline B)
• ⑨ 결과 — motivating evidence (Phase 0 / Round 1)
• ⑩ 궤도 수정 — 왜 multi-clip이 유일한 답인가
• ⑪ 남은 과제와 한 문장 정리

## Slide 3
배경 및 필요성
웨어러블 로봇의 제어 학습은 사용자와의 폐루프 상호작용 안에서 이루어져야 한다
3 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
통합 시뮬레이션이 필요한 이유
웨어러블 로봇 제어 네트워크는 다양한 신체·보행 특성의 사용자와 폐루프 상호작용 안에서 학습되어야 한다. 따라서 인간의 passive·반사·자발 특성을 포함한 human agent, 로봇 동역학, 그리고 둘 사이의 물리적 상호작용을 같은 루프 안에서 다룰 수 있는 통합 시뮬레이터가 필요하다.
기존 접근 ① Muscle-action (MyoSuite, KINESIS)
• Muscle activation을 직접 action으로 두는 end-to-end 구조
• 개인화 = 전체 정책 재학습 → 비실용적
• 정책 내부에 joint-level 좌표계(로봇이 개입할 지점)가 드러나지 않음
기존 접근 ② Humanoid-like tracker (고정 PD)
• 관절 궤적만을 action으로 두는 구조
• co-contraction·강성 조절 등 인간 제어 핵심 자유도 표현 불가
• 같은 궤적에서의 외란 대응 양상 차이 담을 수 없음
→ 해결되지 않는 것: 개인마다 다른 근력·수동 강성·반사 지연·보행 장애와 같은 구조적 변동성
특히 보행 장애가 있는 사용자는 정상 보행 분포에 대한 일반화만으로는 대응할 수 없다. 각 사용자 고유의 동작 스타일과 외란 대응 양식을 재현해야만 웨어러블 로봇의 보조 전략을 개인화된 형태로 학습할 수 있다.
⇒ Human agent를 적절히 계층화한 새로운 통합 시뮬레이션 프레임워크가 필요.

## Slide 4
전체 프레임워크 — 3 구성요소와 계층적 Human Model
통합 시뮬레이션의 뼈대
4 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
Robot Model
웨어러블 로봇의 조인트 동역학
Human–Robot Interaction
착용 접촉을 통한 양방향 힘·운동 전달
Human Model (본 보고 범위)
Motion Plan Layer + Muscle Activation Layer
Human Model — 두 계층의 역할 분담
상위 · Motion Plan Layer ★ 본 보고 범위
의도·coordination·강성 수준의 제어. reference 관절 궤적 q_ref + 저차원 impedance κ 생성.
→ “어떤 스타일로, 얼마나 단단하게 움직일 것인가”
하위 · Muscle Activation Layer
피험자별 근력·수동 강성·반사 지연 등 근육·반사 동역학을 반영. 상위 reference를 근 활성화 → 실제 토크로 실현.
→ “subject-specific 실행기 (별도 라인)”
왜 계층적으로 분리하나?
• ① 개인화의 구조적 분해 — passive 생리 특성은 identification, coordination 차이는 학습
• ② 궤적 너머의 강성·순응성 표현력 — κ가 있기 때문에 co-contraction·강성 조절 표현 가능
• ③ 로봇과 공통 좌표계 위에서의 해석 — 실패 모드를 상위/하위로 분리 진단
• ④ 인간 운동제어 계층과의 정합 — 의도 → coordination → 근활성 흐름을 그대로 반영

## Slide 5
Motion Plan Layer — 설계 목표와 C → G → R 구조
세 가지 요구를 동시에 만족하는 상위 제어 계층
5 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
설계 목표 — 동시에 만족해야 할 3 요구
• ① 임의 CoM 입력에 대한 동작 생성
• · 주어진 u^user를 feasibility로 projection 후 tracking
• ② 한 사람의 다양한 데이터 기반 개인화
• · gait style·습관·반응 양식이 평균화되지 않음
• ③ 위기상황에서의 능동적 반응
• · residual correction을 넘어 step placement / timing reset / 강성 재구성
구조 · C → G → R (직렬 연결)
C
CoM Intention Projection
LIP·XCoM 기반 QP projection. 학습 없이 매 tick 실행. u^user를 feasible set으로 정규화해 ũ 출력.
G
Nominal Gait Generator ★ 현재 연구 집중
Subject-specific 시퀀스 모델. ũ · state history · retrieval된 reference window · style latent z_gait → (q_ref, κ_prior).
R
Structured Residual Correction
α_t(불안정도)·φ_t(gait phase) 조건부 additive 보정. Fast/strategic 채널별로 학습.
합성 규칙 — additive (게이팅 없음)
u_t = u_t^G + Δu_t^R (R은 항상 켜져 있되 내부적으로 α_t·φ_t에 조건부 반응)
β(α_t)·R 형태의 외부 게이팅을 쓰지 않는 이유 — α_t noise로 인한 chattering 방지, 학습 분포 내에서 시간 스케일이 자연스럽게 분리되도록.

## Slide 6
왜 PHC인가 — 원본이 이미 제공하는 것
G를 새로 짜지 않아도 되는 이유 · “기본 제공 ↔ G 요구사항” 대응
6 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
PHC는 대규모 MoCap을 단일 goal-conditioned policy로 모사하는 humanoid motion tracker. G가 요구하는 기능 다수가 원본에 이미 들어 있음 — 우리는 “그 위에” 얹기만 하면 된다.
PHC 원본이 기본 제공 | 어떤 형태로 | G 요구 대응
Goal-conditioned motion tracking | 매 step마다 motion reference의 미래 K 프레임(q·pos·vel)을 task obs로 | ũ에 해당하는 “무엇을 따라갈지” 신호
AMP style discriminator | Demo clip vs rollout 분포를 판별 → style reward 자동 부여 | Subject style 유지 기전 (D_S의 뼈대)
per-env shape variation | has_shape_variation=True → 각 env에 다른 SMPL betas robot 생성 | 다양한 체형 노출 (personalization 재료)
Shape observation | has_shape_obs=True → policy obs에 betas 10 dims 추가 | Subject-style latent의 시뮬 현실판
Action-space 확장 용이 | action dim을 yaml로 제어, 토크 계산 파이프라인이 dim 독립 | Impedance(VIC) latent κ_prior 붙이기 쉬움
PPO + imitation + survival reward | rl-games 기반, reward spec yaml 구성 | 향후 R 단계의 recovery RL과 정합
⇒ PHC를 G의 골격으로 채택. 다음 페이지 = “그 위에 우리가 새로 얹은 것 vs 기본 flag로 켠 것”.

## Slide 7
우리의 변형 — PHC → VIC-extended MPL
“새로 코드로 구현한 축”과 “PHC 원본 기능을 flag로 켠 축”을 구분
7 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
A · 새로 코드로 구현한 축 (원본 PHC에는 없음)
A-1 · Impedance latent (VIC)
왜 — MPL의 κ_prior 요구. 동일 궤적에서도 co-contraction·강성 조절 표현.
어떻게 — humanoid_im_vic.py · 4-group CCF · Stage 1/2 커리큘럼
토크식 — τ = kp·2^ccf·(q_ref − q) − kd·2^ccf·q̇ (ccf는 policy action dim)
A-2 · Velocity Command — 설계가 진화 중
왜 — PHC 원본 goal은 “motion frame 따라가라”뿐. 같은 걸음을 다양한 속도로 내려면 CoM 속도 축이 필요.
v1 (Round 1) — humanoid_im_vic_cmd.py · obs +3 · reward blend (1−w)·base + w·cmd_track
v2 (Round 3, 진행 중) — humanoid_im_vic_cmd_retime.py · motion 자체를 retime · cmd를 teacher 안으로
B · PHC 원본 기능을 yaml flag로 켠 축 (코드 변경 없음)
B-1 · Personalization (shape variation + shape obs) — 현재 보류
개념 — robot.has_shape_variation + has_shape_obs 두 줄로 per-env 다른 SMPL betas · obs에 betas 10 dims.
Round 2(V2_A/B) 42% 지점에서 디스크 중단 → 드롭 결정: “단일-clip 위에 shape variation은 동기 부족”.
향후 — retime plateau 후 multi-clip 확장 시점에 재도입 검토.
B-2 · AMP Style Discriminator
개념 — rl-games 기본 AMP path. 단일 subject demo라 population disc가 사실상 D_S 역할. has_shape_obs_disc=False.
Retime에 맞춰 AMP demo velocity도 per-demo scale(s')로 사후 스케일 → positive 분포를 retimed rollout과 일치.
향후 — multi-subject library 확보 시 subject-filtered D_S로 자연스럽게 전환.

## Slide 8
진단 — v_motion vs v_cmd의 reward 충돌
먼저 용어부터: 두 속도와 두 reward를 구분해 정의
8 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
정의 · 두 속도와 두 reward
기호 | 무엇 | 어떻게 정해지나
v_motion | Reference motion(AMASS forward walking clip)의 natural pelvis forward 속도 | Clip 내용 자체로 고정. 단일 clip이면 한 값.
v_cmd | Task obs에 주입되는 명령 속도 (현재 구현: [v_cmd_x, v_cmd_y, ω_cmd] 3 dims) | 매 env reset마다 v_cmd_x ~ U(0.8, 1.3) m/s 로 독립 샘플 (v_motion과 무관)
base imitation rwd | 시뮬 상태와 reference motion 상태의 일치도 (pose + body velocities 포함) | 간접적으로 v_motion 을 추종하게 유도
cmd tracking rwd | exp(−2·‖v_pelvis − v_cmd‖² − ¦ω_pelvis − ω_cmd¦²) | 직접적으로 v_cmd 를 추종하게 유도
두 reward가 가리키는 방향
• base imitation → match v_motion (고정)
• cmd tracking → match v_cmd (랜덤)
v_cmd ≠ v_motion 인 에피소드에서 정책은 두 reward의 가중합을 타협. cmd_tracking_w 만 바꿔선 근본 충돌은 유지.
주: reward 외에 AMP discriminator도 demo motion의 “속도 분포”를 보고 판별 → 충돌 채널이 하나 더 있음.
증거 — Round 1 실측
• CMD_A (w=0.3) : 실패율 35%, av_rwd 527
• CMD_B (w=0.5) : 실패율 14%, av_rwd 440
Best-ep 역산 (cmd_reward≈1 가정) → implied base
• CMD_A best 688.7 ⇒ 983 (> VIC4 951)
• CMD_B best 507.2 ⇒ 1013 (> VIC4 951)
⇒ 성공 시 품질은 baseline 초과. 비용은 “실패 에피소드 비율”로 나타남.
결론 — 단일 clip에서 v_cmd ≠ v_motion 이 되는 순간마다 base imitation ↔ cmd tracking 이 구조적으로 충돌. 학습량이 아니라 reward 구조의 문제.

## Slide 9
해결 — Reference Retiming 방법론
Command를 “별도 reward 항”이 아니라 “teacher motion의 재생 속도”로 옮김
9 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
핵심 아이디어
매 env reset마다 per-env speed scale s ~ U(0.9, 1.1) 샘플. Reference motion을 rate s로 재생 → retimed teacher의 pelvis 속도가 이미 s·v_nat. Imitation reward를 그대로 쓰면 teacher 자체가 명령 신호를 담게 된다.
수식
retimed = start + s · (t − start) v_ref_retimed = s · v_ref(retimed) (위치는 retimed time에서, 속도는 chain rule로 s배)
① Motion retiming
_get_state_from_motionlib_cache를 wrapping. motion_times → start + s·(t−start), 그리고 root_vel / root_ang_vel / dof_vel / body_vel / body_ang_vel 모두 s배.
② AMP demo 분포 일치
AMP discriminator가 절대 속도 feature를 봄 → demo velocity도 per-demo s' 샘플로 s'배. Positive 분포가 retimed rollout과 일치하도록.
③ Command은 obs에만 보존
v_cmd_x = s · v_nat 을 기존 3-dim obs 슬롯에 기록 → 네트워크 구조는 그대로. cmd_tracking_w = 0.0 (명시적 cmd reward 없음).
의미 — imitation-vs-cmd 구조적 충돌 제거. “teacher가 곧 명령”이 되어 base reward가 자기모순 없음.

## Slide 10
현재 진행 — Two Parallel Tracks (2026-04-21)
같은 질문을 두 각도에서 동시에 공격
10 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
Baseline A — Ceiling check (idx0 GPU)
질문
현재 설계가 덜 학습된 건 아닌지? 천장이 더 높지 않을까?
구성
CMD_B checkpoint (20k) 이어서 → 30k epochs. 코드 변경 없음. save_frequency 2500.
근거
Ep 20k에서 eps_len 185 → 202로 여전히 성장 중이었음. 미수렴 의심.
Sbatch
260421_AMASS_CMD_B_EXTEND/train_cmd_B_extend_gpu0.sh
Baseline B — Structural fix (Retime R1) (idx1 GPU)
질문
Reward 충돌을 제거하면 VIC4 baseline 수준(100% success)을 회복할까?
구성
HumanoidImVICCmdRetime · s ∈ U(0.9, 1.1) · cmd_tracking_w = 0.0 · fresh 20k epochs.
근거
Teacher 자체가 retimed → base imitation만으로 명령 신호가 전달됨.
Sbatch
260421_AMASS_RETIME/train_retime_R1_gpu1.sh
공통 평가 프로토콜 (두 트랙 종료 후 동일 배터리)
• Test-greedy at fixed commands: v ∈ {0.90, 0.95, 1.00, 1.05, 1.10} · v_nat — success / av_steps / mean pelvis v / v_err / imitation rwd
• Best-episode 역산으로 bin별 implied base imitation 계산
• 실패 모드 분포: slow / near-natural / fast 중 어디서 실패가 몰리는지
• → 정리: 02_research_dev/260422_retime_vs_baseline_analysis.md (두 job 모두 종료 후)

## Slide 11
결과 — 지금까지의 motivating evidence
Phase 0 · Round 1 은 “왜 Retime이 필요한가”를 드러낸 증거로 해석
11 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
단계 | 실험 | 설정 | Test-greedy rwd / steps | Success | 역할
Phase 0 | VIC4 | no cmd, 4-group | 951.19 / 299 | 100% | baseline: 파이프라인 건강
Phase 0 | VIC8 | no cmd, 8-group | 940.71 / 299 | 100% | 상체 2 dims는 노이즈 — 4-group mainline 확정
Round 1 | CMD_A | w=0.3, v_cmd U(0.8,1.3) | 526.95 / 236.4 | 65.5% | imitation 치우친 설정
Round 1 | CMD_B ★ | w=0.5, v_cmd U(0.8,1.3) | 440.39 / 278.7 | 86.1% | cmd 치우친 설정 → Baseline A로 연장 중
Round 2 | V2_A / V2_B | + shape variation | (중단 / segfault) | — | 드롭: 단일-clip 위 shape 동기 부족
해석 (Retime 관점에서 다시 읽음)
① Phase 0 — VIC4 100% 성공, 951점. “단일 motion + 단일 속도”라 reward 충돌 자체가 없음.
② Round 1 — v_cmd가 motion의 natural speed와 어긋나는 비율만큼 실패가 누적. Best-ep 시 imitation이 VIC4 초과인 것은 “충돌만 없으면 품질은 이미 있다”는 증거.
③ Round 2 — 드롭. 기초 설계 충돌을 먼저 없애고 multi-clip 단계에서 재검토.

## Slide 12
궤도 수정 — Multi-clip Retrieval + Retime Hybrid
“임의 v_cmd → 적절한 학습 동작”은 단일 clip에선 원리적으로 불가능
12 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
핵심 인식
Retime은 단일 clip ±10% 범위에서만 의미 있음. “임의 속도 커맨드에 적절한 동작”의 진짜 답은 multi-clip motion library + command-indexed retrieval + per-clip retime 의 3단 hybrid.
구조 — Episode reset마다
① v_cmd 샘플 ( 훈련 분포 내 )
② clip* = argmin | v_motion(clip) − v_cmd | # retrieval
③ s = v_cmd / v_motion(clip*) # retime scale
④ teacher = retime(clip*, scale = s)
훈련 reward — base imitation만 ( cmd_tracking_w = 0 )
→ retimed teacher가 이미 v_cmd 를 담음 → 구조적 충돌 없음
Continuous coverage — 유한 clip으로
예: 6 clip 등비수열 (ratio 1.20)
0.60 — 0.72 — 0.86 — 1.03 — 1.24 — 1.48 m/s
각 clip ± 10% retime bandwidth →
전체 [ 0.54, 1.63 ] m/s 연속 커버
Clip 간격은 Baseline B 결과로 결정 —
success≥95% at ±10% → 간격 ≤ 20%
부분 성공 → 간격 좁힘 (더 많은 clip)
Acceptance Criterion — “훈련 범위 내 임의 v_cmd 추종 + 안 넘어짐”
• Fixed v_cmd bins (5~10개) × N=50~100 에피소드 — 각 bin당 success≥95%, v_err_rms ≤ 0.10 m/s
• Clip 경계 근처 v_cmd 집중 샘플 → retime bandwidth edge에서의 robustness 확인
• Ramp / step test → 에피소드 중 v_cmd 변화 대응력 (장기적으로 time-varying command의 전제)

## Slide 13
남은 과제 & 한 문장 정리
Baseline A/B 완료 → multi-clip 파이프라인 → 첫 multi-clip 학습까지
13 / 13
Motion Plan Layer — Method & Progress | 2026-04-20
W0 — Baseline A/B 완료 + recipe 확정
• 두 트랙 완료 후 fixed-v 배터리로 평가
• Retime bandwidth 결과 → clip 간격 파라미터 결정
• 260422_retime_vs_baseline_analysis.md 정리
W0~W1 병렬 — 데이터 파이프라인
• AMASS walking subset 필터링 (label or rule 기반)
• Per-clip annotation: v_mean, cadence, stride, duration
• amass_walking_subset_v0.pkl + index.json 산출
W1~W2 — Multi-clip 첫 학습
• HumanoidImVICCmdMulti 구현 + motion_lib retrieval 경로
• AMP demo pool을 multi-clip × per-demo s'로 확장
• Narrow [0.7, 1.3] + Wider [0.5, 1.5] 두 variant 20k
Deferred / 장기
• Personalization (B-1) — multi-clip 안정화 후 재도입
• Turning (ω_cmd) — turning clip 추가 이후
• Cadence 축 retrieval · rl-games resume epoch_num 보존
단일 clip + 랜덤 v_cmd는 정의 불능. Multi-clip library + command-indexed retrieval + per-clip retime hybrid로 구조적으로 해결한다 — 현재 Baseline A/B는 이 hybrid의 bandwidth·reward-구조 recipe를 확정하는 진단 실험.